Комплекс автоматизированного рабочего места

диспетчера

ПО SPOON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКИ АРХИВОВ И ФОРМИРОВАНИЮ ОТЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Версия 1.2

Пермь, 2011

Дополнение данных архива Spoon с флэш-карты

(первое считывание данных желательно проводить с флэш-карты, для ускорения процесса загрузки данных из микроконтроллера)

1. D:\Micont\Архив – каталог хранения архивов для узлов учета

2. Создать в в каталоге  !Архив новую папку

3. Переименовать новую папку по дате считывания данных (год-месяц-день 2011-01-25)

4. Скопировать с флэшки файлы, считанные с контроллеров, в ранее созданную папку.

5. Запустить  Spoon через ярлык на рабочем столе.

6. В верхнем меню программы нажать на пункт «База данных». Выбрать «Дополнить базу данных», далее «Из копии журнала контроллера».

7. Выбрать текущий каталог D:\Micont\!Архив\{дата считывания}, следует выбрать этот каталог, с помощью кнопки «Обзор». Если файлы в данном каталоге есть, они отобразятся в таблице. Выбрать файл, нажать кнопку «ОК». Программа начнет импорт данных.

8. Для загрузки следующего файла повторить с пункта №6. т.е. сначала мы загрузили по одному дому, затем аналогично загрузили по второму дому.

9. Вид программы после загрузки данных.

10. Проверить, что программа отображает данные в режиме Mode0, Норма, Сохранение параметров расчета. Если выбран другой режим, то из списка выбрать указанный режим.

11. Можно сформировать отчет. Смотри с п. 5 формирования отчетов.

12. Закрыть программу. Загруженные данные сохранятся только после закрытия.

Дополнение данных архива Spoon

(первое считывание данных желательно проводить с флэш-карты, для ускорения процесса загрузки данных из микроконтроллера)

- Запустить Spoon с ярлыка на рабочем столе.

2. Выбрать требуемый узел учета. Если записей несколько, то выбрать последнюю по дате. Нажать ОК.

3. Откроется таблица с данными.

4. В верхнем меню программы нажать на пункт «База данных». Выбрать «Дополнить базу данных», далее «Из порта, обычный режим».

7. Отметить  требуемые адреса контроллеров для загрузки с них данных. Для загрузки нажать ОК.

8. Процесс загрузки данных.

9. При возникновении ошибки всплывет ниже указанное окно. Следует проверить параметры подключения, или обратиться к разработчику.

10. В процессе загрузки программа спросит дополнить или считать заново архив с контроллера. Для создания новой базы следует выбрать «Считать заново», в нормальном варианте считывания выберите «Дополнить базу данных».

10. После успешной загрузки проверить, что программа отображает данные в режиме Mode0, Норма, Сохранение параметров расчета. Если выбран другой режим, то из списка выбрать указанный режим.

11. Можно сформировать отчет. Смотри с п. 5 формирования отчетов.

12. Закрыть программу. Загруженные данные сохранятся только после закрытия.

Формирование отчетов

- Запустить Spoon с ярлыка на рабочем столе.

2. Выбрать требуемый узел учета. Если записей несколько, то выбрать последнюю по дате. Нажать ОК.

3. Откроется таблица с данными.

4. Проверить, что программа отображает данные в режиме Mode0, Норма, Сохранение параметров расчета. Если выбран другой режим, то из списка выбрать указанный режим.

5. Верхнее меню Отчет - Технический отчет.

6. Выбрать период формирования отчета.

7. Выбрать требуемый шаблон (ГВС, Отопл, Пар, Газ).

8. Выбрать тип отчета. Полный – за каждый час. Частичный - за день.

9. Сформируется файл в программе Excel.

10. Если отчет надо сохранить, поместите его в каталог

D:\Micont\!Отчеты\{название_узла учета}

11. Можно распечатать отчет.

12. Аналогично открывается таблица с данными другого дома, начать с п.2 . Или формируется отчет другому шаблону (ГВС, Отопл),  начать с п.5 .

# Text boxes

ООО «МИКОНТ-Инжиниринг»